## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА РАЗРАБОТКУ   ПРОЕКТА

«ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА № 4

СБРОЧНОГО МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗАО «ГЕСЕР»

| Заказчик: |  | ЗАО «ГЕСЕР» |
| --- | --- | --- |
| Проектная организация: |  | ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» |
| Тел для связи: |  | 380-83-78 |
| Генеральный директор |  | Кваша Ю.Н. |
| Тел для связи: |  | 380-83-78, 8-901-306-97-91 |
| E-mail: |  | yuri@metall-polimer.com |

Санкт - Петербург

2006 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ. |  |
| --- | --- |
| 2. ЦЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. |  |
| 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 3.1. Технические характеристики. |  |
| 4. ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ. |  |
| 4.1. Контрактный период |  |
| 4.2. Форс-Эскиз |  |
| 4.3. Предпроектные предложения (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| 4.4. Проект. Проектно-изыскательские работы (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| 4.5. Экспертиза (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Разработка проектной документации на стадии «Рабочая документация» |  |
| Застройка участка и благоустройство. (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Архитектурные решения (АР). (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Архитектурно-строительные часть" (АС, КЖ, КМ) |  |
| Отопление и вентиляция (ОВ) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Водоснабжение и канализация» (ВК) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Газоснабжение (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Системы автоматики технических устройств», (А) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Электрооборудование, электроснабжение, электроосвещение», (ЭСи ЭО) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Слаботочные устройства», (СС) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Узлы и детали (нетиповые) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Строительные изделия индивидуального изготовления (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Генеральный план (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Инженерное оборудование (Тх) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"(при необходимости и АПЗ (ГО и ЧС) (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (в настоящем предложении оценки и графика выполнения работ не рассматривается) |  |
| ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ И УСЛУГ |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. |  |
| Укрупненный расчет стоимости работ и услуг на проектирование объекта. Приложение №1 |  |
| ИСХОДНО-ИСПОЛНЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА. |  |
| Техническое задание Заказчика на проектирование от 27.06.06. |  |
| ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДО 1.06.2006 г. |  |
| КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящим предложением ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» выражает свою заинтересованность по выполнению предпроектных работ, проектной документации и услуг для строительства «Производственного корпуса № 4 сборочного мебельного производства».

Настоящее предложение выполнено на основании предложенных документов и эскизных вариантов планировочных решений и схем.

ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» является многофункциональной фирмой, одним из лидеров в Ленинградской области в сфере проектирования, инжиниринга и управления проектами.

С целью предоставления Заказчику максимально квалифицированных услуг, ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» работает в тесном сотрудничестве с различными проектно-строительными компаниями. При необходимости фирма имеет возможность привлечь к проектам ведущих зарубежных специалистов.

Объединение ресурсов вышеупомянутых компаний обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг, финансовую стабильность, высокую техническую компетентность и богатый профессиональный опыт, который успешно могут быть применены при создании проекта и оказания необходимых услуг.

Фирма и главные специалисты имеют опыт проектирования новых подобных объектов в Санкт - Петербурге, Ленинградской области.

Проектные услуги, оказываемые нашей компанией:

Разработка проектной документации для строительства, на стадии предпроектных предложений и рабочей документации;

Разработка и применение современных технических и технологических концептуальных решений;

Организация и проведение согласований, экспертиз и утверждения проектной документации;

Техническое сопровождение нового объекта на все время эксплуатации;

Оказание содействия организации службы Заказчика и ведения технического надзора на строительной площадке, обеспечивая контроль качества строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

Выполнения функций Заказчика и подготовка объекта к сдаче рабочей и государственной комиссии.

ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» имеет все необходимые  для заявленной деятельности лицензии.

## ЦЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Целью данного предложения является представление на рассмотрение варианта концепций исполнения проектной документации на стадии «Рабочая документация. Разделов КЖ и КМ» по объекту - «Производственного корпуса № 4 сборочного мебельного производства» на собственной территории Заказчика, для предварительной оценки предполагаемых объемов работ.

В данном предложении предлагается к рассмотрению вариант действий по выполнению проектных работ, графика выполнения проектных работ и услуг, а также оценка стоимости проекта.

Мы исходим из того, что все технологические решения, схемы расстановки оборудования (без учета грузоподъемных механизмов), требования по энергетическим расходам, утвержденный Проект и пр., являются ответственность Заказчика и будут преданы нам в качестве технического задания на проектирование.

Мы также предполагаем, что раздел проекта «Технологические решения» (ТХ), будут переданы нам для включения в общий альбом на стадии «Проект», в согласованном Заказчиком и утвержденном виде.

Наши предварительные конструктивные предложения позволят выполнить строительство производственного здания (60х24х8)м, из легких металлических конструкций, на монолитной железобетонной плите толщиной около 250 мм.

Предварительно согласованными, архитектурно-планировочными решениями мы выполним проект, в который включим существующие здания ОБЩЕЖИТИЯ и здания ПРОХОДНОЙ.

Информируем Вас, что экономически и технологически выгодно выполнять одной проектной организацией Проект всего комплекса или одного объекта, по утвержденным в СНиП и Рекомендациях Правилах подготовки, согласования и утверждения проектной документации.

Вторым нашим предложением  предлагаем Вам заключить Договор с Российской компанией на изготовление в Швеции С-образного профиля и конструкций (колоны, балки, фермы, стены, крыша), строительно-монтажные и проектные работы по цене из расчета ВСЕГО 315 Евро за м.кв. и в срок - 90 дней.

## ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Земельный участок для проектируемого объекта «Производственного корпуса № 4 сборочного мебельного производства» располагается на территории Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Центральная, д.4.

## Технические характеристики.

Площадь участка –  1800 м.кв.

Площадь застройки – 1482 м.кв.;

Общая площадь (полезная) здания – 1 872 м.кв.

Производственный корпус – металлический каркас, 1 пролета 24 м. и шагом колон – 6 м.

Стены - навесные панели типа сэндвич – панель, толщиной не менее 150 мм. или другие конструкции по согласованию с Заказчиком.

Фундаменты – монолитная железобетонная плита.

Крыша – вентилируемая.

Кровля – наплавляемая, мембрана по металлическим фермам.

Здание проектируется в 1-2 этажа, с максимальной высотной отметкой кровли  – 8 м.

## ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ.

Подготовка и исполнение конкурсной документации для исполнения проектной документации для строительства разделено на  этапы:

## Этап 0. «Контрактный период».

ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» в течение 5 рабочих дней окажет следующие услуги:

    - Выполнит инвестиционную подготовку проектирования и строительства.

    - Подготовит преддоговорную документацию;

    - Проведет предварительное консультирование (Заказчика) и изучит все переданные документы по объекту;

    - Проведет обследование, земельного участка и составит собственное заключение по техническим условиям на проектирование и строительство;

Результат работы – подписание Контракта на исполнение проектной документации между ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» и Заказчиком.

## Этап 1.  «Форс-Эскиз» (ФЭ).

ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР» в течение 10 рабочих дней после подписания Контракта, оказывает следующие услуги и передает проектную документацию:

    - Проведет подготовительные работы с созданием сценария;

    - Составит, или выполнит редактирование технического задания;

    - Предложит способы и методы решения задач (проблемы);

    - Предложит идею;

    - Подготовит программу (программу развития, программу действия или программу инжиниринга);

    - Организует и проведет предварительные переговоры со специалистами по каждому разделу проекта и даст свои заключения;

    - Подготовит и передаст список требуемой разрешительной документации, которые необходимо при рассмотрении проектной документации, на стадии «Проект. Предпроектные предложения»;

    - Подготовит состав технических вопросов необходимых для рассмотрения сторонами, участвующими в подготовке и архитектурном проектировании;

    - Подготовит список  согласований и получение технической, разрешительной и договорной документации на проектирование;

    - Выполнит корректировку или редактирование технологического задания на проектирование технологии производства;

Состав архитектурно проектной документации по проектированию строительного дизайна одного объекта:

Концепция предложения в одном культурном стиле и сумм этических средств группы объектов совмещая, ее с замыслом и заданием Заказчика;   Фотографическая съемка (зарисовки) земельного участка, здания, отдельных узлов, архитектурных элементов, предметов благоустройства и инженерных коммуникаций;    Дефектный акт или техническая записка отчета по результатам осмотра;    Предложение общего направления композиционно-пластической формы (планы проектируемого здания, поэтажные планировки);    Функциональное зонирование общего объема;    Предложение общего направления композиционно-пластической формы (планировки);    Форзац – эскиз общего вида в ортогональных проекциях (для зданий и земельного участка).

Результат – согласование с Заказчиком Концепции предложения образа и средств исполнения проектной документации и Получение разрешительного письма КГА (ПИР).

## Этап 2. «Проектно-изыскательские работы». (В настоящем договоре не рассматриваются).

Результат – получение Архитектурно-проектного задания (АПЗ).

## Этап 3. «Проект». (В настоящем договоре не рассматриваются).

Цель: Утверждение архитектурно-проектной документации, формы подачи и методов ее решения, для удовлетворения потребительских требований, с определенным характером, стилем, конструктивных основных материалов, техническим оснащением, инженерными коммуникациями, оборудованием, мебелью и форм пространства у Заказчика и главного архитектора города.

## Этап 4. «Экспертиза». (В настоящем договоре не рассматриваются).

Результат  - получение Заключения после общественного обсуждения проекта строительства и Разрешительного письма ГАСН по СПб и ЛО на строительство.

Данная стадия может быть также рассмотрена в качестве подготовленной тендерной документацией и основанием для продолжения проектных работ на стадии «Рабочая документация».

## Этап 5. «Разработка проектной документации на стадии «Рабочая документация» необходимая для выполнения СМР:

ООО «СТРОЙ ПОЛИМЕР», в течение 45 рабочих дней после утверждения 4 этапа, согласно Договору и Технического задания Заказчика исполнит и передаст рабочие чертежи (РД):

## Альбом РД "Застройка участка и благоустройство" в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Архитектурные решения" (основные чертежи АР) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Архитектурно-строительные часть" (основные чертежи АС, КЖ, КМ) в составе:

- Проект  и картограмма земляных работ.

- План расположения элементов фундаментов и фундаментных балок М 1:100 – 1: 200, сечения фундаментов, М 1: 50 – 1:100

- Проект гидроизоляции подвалов.

- Схема расположения колон, ригелей и балок перекрытия М 1: 100-1:400

- Монтажная схема каркаса (для каркасных и каркасно-панельных зданий), М1: 100 – 1: 400

- Монтажный план перекрытия (и перекрытий неповторяющихся) и покрытий, М 1: 100-1:400

- План чердака с показом вентиляционных коробов, М 1:100-1:200

- План стропил с разрезами, М 1:50-1:200

- План крыши с показом выходов на крышу, водостоками, раскладкой карнизных и парапетных плит, с необходимыми разрезами по крыше и т.д., М 1:100-1:400

- Конструктивные разрезы здания по характерным местам, М 1:50-1:100

- План полов, М 1:100-1:400

- Чертежи для отделочных работ (с показом мест установки столярных изделий, строенного оборудования, перегородок из мелкоштучных материалов,  дерева и т.д.)

- Строительная часть систем вентиляции и каналов для инженерных коммуникаций.

- Фасады (в линейной графике), М 1: 200.

- Фрагменты фасадов, М 1: 50.

- Экспликация помещений, технологических участков

- Сводные спецификации индустриальных строительных изделий (железобетонных, металлических, деревянных и пр.)

## Альбом РД "Отопление  и вентиляция (основные чертежи ОВ) (раздел должен быть разделен на две части: ниже и выше отм.  + 0,00). (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Водоснабжение и канализация» (основные чертежи ВК) (раздел должен быть разделен на две части: ниже и выше отм.  + 0,00). (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Газоснабжение», (основные чертежи Г) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Системы автоматики технических устройств», (основные чертежи А) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Электрооборудование, электроснабжение, электроосвещение», (основные чертежи  ЭСи ЭО) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Слаботочные устройства», (основные чертежи СС) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Узлы и детали (нетиповые)», в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Строительные изделия индивидуального изготовления», в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Строительные изделия заводского изготовления», в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Генеральный план», в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Инженерное оборудование" (основные чертежи Тх) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

## Альбом РД "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"(при необходимости и АПЗ (основные чертежи ГО и ЧС) в составе: (В настоящем договоре не рассматриваются).

Результат – начало строительства и ввод объекта в эксплуатацию.

Сметная стоимость исполнения рабочей документации предварительно и ориентировочно  может составлять:  – 497 932.7 рублей (без учета НДС).

Срок исполнения работ всего объема работ и услуг до выдачи ПСД Заказчику – 45 дней.  В определение настоящего срока не входит время нахождения Проекта на согласовании или экспертизе, в различных надзорных и контролирующих организациях, от дня приемки до дня выдачи ПСД с заключением.

## Этап 5. «Ввод объекта в эксплуатацию».

- Подготовка документации и проверка Договорной документации на технический надзор, Актов на скрытые виды работ при проведении строительно-монтажных и специальных работ.

- Заключение Договора на абонентское обслуживание с ГУП «Водоканал СПб»;

- Согласование подключения водовода в магистральные сети городского водопровода Заключение Договора на абонентское обслуживание с  ГУП «Водоканал СПб»;

- Заключение Договора на абонентское обслуживание с  ГГХ «ЛенГаз»;

- Заключение Договора на абонентское обслуживание с  ГП «ТЭК СПб»;

- Получение от «ЛенГосЭнергоНадзор» сертификата эл. установок и потребляемой мощности;

- Получение от Корпорации «ЭнергоСоюз» сертификата эл. установок.

- Получение от «ГосГорТехНадзор» сертификата лифтов и техники.

- Получение Расчета стоимости тепловой энергии от ГУП «ТЭК СПб».

- Получение счета на оплату разницы стоимости теплоснабжения. Заключение Договора на абонентское обслуживание с  ГУП «ТЭК СПб».

- Проведение инвентаризации, и подготовка материалов (инвентаризационной паспорт здания). (ПИБ района). Подготовка и получение Оценочных актов.

- Заказ Кадастровой исполнительной съемки (КИС) для ТП и РП в ООО «Мегатекс»

- Получение милицейского адреса в ГУИОН СПб и ЛО.

- Справка о присвоении Кадастрового номера в ООО «Мегатекс»

- Заключение Договора подряда с НИИ им. Ведененева по геологическому контролю.

- Заключение Договора подряда с ГУП «Центр экологических экспертиз» по двух ступенчатому радиационному контролю.

- Заключение Договора подряда СЭС района на мониторинг объекта.

- Получение анализа холодной и горячей воды в Лаборатории районной СЭС.

- Получение результатов измерений шума от вентиляционных установок (внутри здания) в Лаборатории районной СЭС.

- Получение результатов измерений шума от оборудования в Лаборатории районной СЭС (воздействие шума на жилую застройку).

- Подготовка, оформление и заключение Договора на технический надзор, составление Актов на скрытые виды работ при проведении с ООО «Энергополис» по наладке узла учета тепла.

- Подготовка, оформление Акта на приемку электроплит (Спец РНУ района).

- Подготовка, оформление Акта на приемку, УПРН-426, ПРН по электропотреблению;

- Подготовка, оформление Акта на приемку, УПРН-426, ПРН по вент систем по воздуху;

- Подготовка, оформление Акта на приемку, ПРН по охранно-пожарной сигнализации;

- Подготовка, оформление Акта на приемку УПРН-426, ПРН по диспетчеризации;

- Подготовка, оформление Акта на приемку УПРН-426, ПРН по силовому оборудованию.

## Этап 6. «Оценка стоимости работ и услуг».

Стоимость услуг и проектных работ, рассчитана с учетом трудовых затрат и рыночной цены на подобные работы, представлена в приложении №   .

В предложенную цену не входит стоимость следующих работ и услуг:

- Стоимость инженерно-геологических, топографических и прочих изысканий на площадке строительства. Данные работы выполняются по отдельному договору со специализированными организациями;

- Оплата получения исходно-разрешительной документации;

- Оплата получения Технических условий от инженерных служб, контролирующих и надзорных организаций;

- Оплата согласований и экспертизы проекта;

- Разработка проекта внеплощадочных сетей (Определяется после получения технических условий. Проектная документация разрабатываются по отдельным договорам.);

- Оплата консультационных услуг сторонних организаций или специалистов;

- Оплата получения разрешений на проектирование и строительство и т.д.;

- Оплата работы приемных комиссий.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

В зависимости от типа контракта на проектирование и строительство, компания может принять на себя следующие обязательства:

- «Получение технических условий от надзорных служб города  и разрешительной документации на строительство и разработку ПОС, ППР»;

- Согласование ПОС, ППР и получение разрешение на СМР;

- Авторский надзор за строительством;

- Выполнение функций Заказчика по объекту. От начала архитектурного проектирования до сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.

- Рассмотрение, корректировка и согласование рабочей документации исполненной субподрядными проектными организациями.

- Технический надзор за строительством;

- Финансовый надзор за расходованием средств, при строительстве;

- Размещение заказов на поиск и поставку строительных материалов, оборудования;

Выполнение комплекса других работ, обычно не выполняемых в соответствии с общепринятой практикой отношений между Заказчиком и Генеральным проектировщиком.