Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.120, литер Б, офис №237 тел/факс: 380-83-78 E-mail: info@metall-polimer.com

ОКПО 83771901 ОГРН 1079847121870 ИНН/КПП 7811392457 / 781101001

Инструкция по укладке ламината PLATINUM

Uniclic - новейшая система укладки ламинированного напольного покрытия без использования клея. Для соединения панелей используются шпунт (шип) и паз оригинальной формы

Преимущества

Преимущества бесклеевого способа укладки Uniclic давно стали очевидными:

- Идеально ровный и прочный стык

- Экономия до 50% времени

- Никаких следов от клея

- Возможность демонтажа

- Возможность эксплуатации сразу после укладки

Общие положения 
Соединение панелей по системе Uniclic осуществляется двумя способами:

А. Подгонка панелей может осуществляться путём вставки шпунта в паз . 
Это наиболее простой и часто используемый способ. Расположите панель под углом 20-30 градусов относительно уже установленной панели. Затем начинайте слегка смещать её вверх-вниз с одновременным нажатием вперёд. Панели, таким образом, войдут друг в друга, издав характерный звук "клик", что свидетельствует о правильном стыке.

В. В некоторых случаях подогнать панели таким образом невозможно. Например, по короткой кромке панели, уже подогнанной по длинной стороне, под дверную коробку и т.п. В этом случае применяется второй способ - соединение панелей в одной плоскости . Для этого используйте молоток или специальный подбивочный блок Uniclic .

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение подбивочных блоков других производителей - Вы можете повредить настилаемые панели.

Меры предосторожности 
Перед началом укладки необходимо выдержать ламинат в заводской упаковке в течение 48 часов в помещении, где он будет уложен.

Оптимальные условия для укладки в помещении:

- температура 15-20 С

- относительная влажность 50-60%

Пакеты с ламинатом следует размещать ТОЛЬКО в центре помещения, ни в коем случае не в углу и не у стены.

Подготовка основания пола

Перед настилкой  основание пола необходимо тщательно очистить и выровнять. Этапы подготовки зависят от типа старого основания пола:

- Бетон: 
Влажность бетона не должна превышать 2,5% (по методу СМ). 
В случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5% (по методу СМ).

- Линолиум, ПВХ и т.п.: 
В случае влагозащищённого покрытия (ПВХ, линолеум и т.п.), покрытие  можно укладывать на уже существующее основание.

- Ворсовые покрытия: 
В случае покрытия, не защищённого от проникновения влаги (ковёр, войлочное покрытие и т.п.), необходимо предварительно удалить существующее основание.

- Деревянный пол: 
В этом случае старое основание должно быть обязательно удалено. Однако данную работу следует доверять только опытным специалистам, т.к. она требует абсолютной точности и строгого контроля выполнения.

- Неровности основания: 
Неровности основания, превышающие 2мм/м, должны быть устранены. Для этого используется специальная выравнивающую подложка. Затем поверх плёнки необходимо уложить подстилочный полиэтиленовый слой толщиной 3мм, настилаемый в виде полос.

Технология укладки

А. Возьмите 4 панели и положите их в том углу, с которого Вы планируете начать укладку. Распилите панель 2 так, чтобы остался отрезок длиной 80см отпиленной стороной к стене. Шпунты на длинных кромках панелей 1 и 3, находящиеся напротив стены, должны быть отпилены.

В. Теперь можно вплотную приступить к укладке. Вставьте шпунт панели 2 в паз панели 1. Если стык совершён правильно, панели издадут характерный звук ("клик").

С. Теперь укладываем вторую панель первого ряда (панель 3). Вставьте шпунт короткой кромки панели3 в паз короткой кромки панели 1 до "клика". Очень важно, чтобы панели легли ровно, и получился плотный стык. Перед тем, как продолжить укладку, необходимо положить вес (упаковку панелей) на уже уложенные панели 1 и 2.

D. Теперь возьмите панель 4 и вставьте под углом шпунт её короткой кромки в паз короткой кромки панели 2 до "клика". Убедитесь, что панели 2 и 4 лежат ровно. Теперь слегка приподнимите панели 4 и 2 и аккуратно вставьте шпунт длинной кромки панели 4 в паз длинной кромки панелей 1 и 3.

Е. Убедитесь, что все панели лежат ровно и плотно состыкованы. Стыки должны быть практически незаметны, не должно быть никакого свободного пространства между панелями.

F. Далее, продолжайте укладку тем же способом, каждый раз состыковывая сначала короткие, а затем длинные кромки панелей. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО кладите вес на только что сделанные стыки, чтобы закрепить их.

Последний ряд

Уложите панели одну за другой впритык к панелям предпоследнего ряда и соединить длинные кромки постукиванием с помощью монтажки и молотка. Короткие кромки можно соединить путём постукивания с использованием подбивочного блока.

Отделочные работы

После настилки пола, по нему сразу же можно ходить и сразу начинать отделочные работы. Это одно из существенных преимуществ системы Uniclic. 
НЕ СЛЕДУЕТ прикреплять плинтусы непосредственно к полу, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом.

- Закройте трубы розетками или эластичной мастикой

- В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, температурный зазор следует заполнить эластичной мастикой.

Уход

Благодаря своей гладкой поверхности настил PLATINUM Uniclic не впитывает пыль и грязь. Состав Uniclic не только хорошо очищает пол, но и придаёт ему матово-атласный блеск. Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона НИКОГДА не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

Желаем Вам всяческих успехов!